深水定位采样器操作介绍

离散区间地下水采样器非常适合于从漂浮产品层(LNAPL)下面获取真正有代表性的水样，以及从产品层(LNAPL和DNAPL)本身获取样品它还可以用来剖面开放水体，开放钻井以及滤井，以及从不同水位或者流入点收集样品。
泵取和清洗会形成一种可忽略的干扰。井中不同水位水的混合被降到最小程度。
它可以避免清洗和处理清洗水。从一个特定深度直接采样，使得收集到的水对那个深度的井外地下水来说非常具有代表性。

一：采样器是一个不锈钢采样器，其LDPE（高压聚乙烯）管安装在一个方便的不  锈钢卷轴上。卷轴有一个用在高压手泵上的压力附件，和一个加压/排放开关，用来增加和减少施加给采样器的压力。

二：在采样器被放进井中前要使用一个高压手泵给采样器加压，从而避免在下放到井中的时候水流入采样器。一旦到达要求的深度，压力被释放，流体静压将采样区域中的水直接灌入采样器中。

三：1.8升采样器内的一个浮动回止球能够避免水进入管中，从而避免了清洗管道。

当采样器被灌满，它可以重新被加压并提升至水面。使用能够控制流速并且能最小化样品放气的样品释放装置来转移样品。

四：因为采样器可以不接触油而获取样品，它非常适合于水面上油/产品层以下的地下水采样，采样器也易于拆解以便净化。

五：采样参数：

五：使用方法

1：将高压气筒的出气口与卷轴的进出气口链接，此时 使用高压气筒 对 卷轴进行打气加压，加压到指定的采样深度的气压。然后再拔下高压气筒的出气口。

2：将不锈钢采样管（采样容器） ，通过拉绳或者LDPE（高压聚乙烯）管下放至要采样的指定深度后，放气针对准卷轴的进出气口进行放压，放压至压力表指针归零之后重复第1项操作，（对采样容器加压）然后通过卷轴，将不锈钢采样器提拔上岸，上岸后，此时将放水装置与采样容器底端的洞口螺纹连接，此时水样在气压的作用下 会流出。

六：标准配置：

1：高压手打气筒  1只

2：不锈钢卷轴    1件 （含压力表1只）

3：LDPE管        1卷（150米、带标记刻度）

4：采样器        1只 （容量：1.8升）

5：手推车        1辆